饶环评字〔2020〕35号

关于江西天钰非金属矿业有限公司年产2万吨石英岩升级改造建设项目环境影响

报告书的批复

江西天钰非金属矿业有限公司：

你公司呈报的《江西天钰非金属矿业有限公司年产2万吨石英岩升级改造建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况及项目批复意见

（一）项目基本情况。

江西天钰非金属矿业有限公司年产2万吨石英岩升级改造建设项目位于江西省上饶市婺源县江湾镇西坑村（中心地理坐标为东经118°06′45〞，北纬29°24′30″）。采矿范围由6个拐点圈定，矿区面积8750m2,生产规模为年开采石英矿20000t。江西天钰非金属矿业有限公司于2008年取得该项目环评批复（饶环督字〔2008〕50号）,项目原采区石英矿进行了少量开采后停产，一直未申请验收，已开采量约5.759万吨。

江西天钰非金属矿业有限公司决定重新启动该项目，在原有基础上扩大采矿区范围，采矿面积增至0.0237km2。根据江西省地质矿产勘查开发局出具的《江西省婺源县江湾西坑石英矿资源储量核实报告》，区内累计查明资源储量（122b采+122b+333）208.71千吨，矿山开采规模2万吨/年，服务年限约7.18年。

项目属技改项目，项目总投资为1880万元，其中环保工程投资398万元。

（二）项目批复意见。根据《报告书》的结论、市环境工程评估中心的评估意见（饶环技评书〔2020〕10号），你公司应全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施及环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意你公司“年产2万吨石英岩升级改造建设项目”的建设。

- 项目要着重做好以下环境保护工作

项目在工程设计、建筑和生产过程中必须认真落实环境影响报告书提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。项目产生的废气要按照《报告书》的要求治理，根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。项目采用湿法切割破碎，现场设置水喷淋装置，保持石料的湿度，制砂过程采用湿式作业，在破碎和筛分过程中同时对碎石进行清洗；矿石装载采用喷水降尘，运输道路采用水泥硬化同时对路面进行洒水清扫、运输车辆采用棚布遮盖等措施，降低粉尘产生量。采场、工业场地及排土场的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值的要求。

（二）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。项目通过修建环绕开采境界面的截洪沟等设施，将产生的淋溶水引入采场和排土场下游设置的三级沉淀池，淋溶水沉淀处理后全部回用于矿区内生产用水，不外排；车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；洗砂废水经缓冲罐+污泥浓缩罐+高压隔膜压滤机处理后暂存于清水罐中，循环使用不外排；成品砂堆干过程产生的废水通过工业场地四周的截水沟进入沉淀池，最终沉淀后回用。项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准后回用于矿区除尘、绿化等，不外排。

（三）加强固体废物污染防治。对项目产生的固体废物要按照《报告书》的要求进行治理，不得对周围环境造成污染。采区剥离产生的废土、制砂污泥暂存在排土场，用于闭矿后矿坑填充、复垦区恢复植被覆土；废机油等危险废物，采用专门的密闭容器集中收集，委托有资质单位进行处理；项目生活垃圾收集后交由当地环卫部门统一清运处理。一般固废贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单，危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

（四）加强噪声污染防治。项目产生的噪声源主要有炸药爆炸、凿岩穿孔、开挖、装载、汽车运输等。选用低噪声设备，合理安排工作时间和运输时间，尽量避开午间和夜间爆破和运输；加强运输车辆的管理和沿途道路的维护，经过村庄时应限速行进，禁鸣喇叭，分散进出，减少对居民的影响。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告书中提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。矿方加强监管，严格按照相关规范设计、施工和管理。矿山炸药暂存库按《爆破安全规程》（GB6722-2014）要求设计和建设，炸药在运输、贮存和使用过程中严格按《爆破安全规程》（GB6722-2014）有关规定执行。

（六）生态环境保护措施。生产期生态环境保护主要是对废水和固体废物加强管理，确保废水处理设施正常运行。对固体废物处置设施进行专门监管，防治水土流失。对于已开采区应在不影响后续开采的前提下尽早进行生态恢复。

（七）项目周边规划控制要求。根据报告书计算，项目的防护距离为项目堆场和露天采场外50m以内的范围。你公司应配合婺源县人民政府，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感性建筑。

（八）排污口规范化要求。按规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌。

（九）公众参与要求。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（十）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，确保各项污染物达标排放。

三、项目竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

（一）重新办理环评审批要求。本次批复仅限于《报告书》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或审批后超过五年后动工建设的，应按照法律法规的规定，重新办理环评审批手续。

（二）项目监督管理要求。请上饶市婺源生态环境局加强本项目的日常监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书及其批复送上饶市婺源生态环境局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

2020年4月28日

（此件主动公开）

抄送：婺源县人民政府，上饶市婺源生态环境局，上饶市生态环境保护综合执法支队，知行道合（江西）环保产业技术研究院有限公司。

上饶市生态环境局办公室                 2020年4月28日印发