饶信环评字〔2020〕1号

关于上饶市浩钰铜业有限公司年产5万吨铜产品建设项目环境影响报告表的批复

上饶市浩钰铜业有限公司:

你公司呈报的《上饶市浩钰铜业有限公司年产5万吨铜产品建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及项目批复意见

（一）项目基本情况。上饶市浩钰铜业有限公司年产5万吨铜产品建设项目选址于上饶市信州区朝阳产业园朝阳二路18号（地理坐标位置：东经118°02′27.03"，北纬28°23′37.77"。项目占地面积23333m2，建筑面积82350m2，总投资10500万元，其中环保投资526万元。主要建设内容为：1#车间、2#车间、办公楼、仓库、排水供电公用工程及环保工程。项目以废旧铜电线、电解铜为主要原辅材料，形成年产5万吨铜产品的规模。工艺流程分别为：铜米粒生产流程：原料→粗破碎→细破碎→送料风机（风选）→重力分选→铜米粒；铜杆铜丝生产流程：原料→熔化→过度→保温→引铸→收线→铜杆铜丝；铜排生产流程：原料→熔化→过度→保温→引铸→收线→挤压→拉拔→铜排。

（二）项目批复意见。根据《报告表》的结论以及函审专家的意见，我局同意你公司“年产5万吨铜产品建设项目”的建设。

二、 项目要着重做好以下环境保护工作

（一）加强施工期污染防治。按照《报告表》的要求落实污染防治措施，防止粉尘、废水、噪声、建筑垃圾等对周围环境的影响。对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、雾炮洒水降尘、封闭等控制措施。建筑施工场地出口设置冲洗平台，在场地附近设隔油-沉淀池，冲洗水经隔油、沉淀处理后循环利用，做到不外排。禁止夜间施工，若因工程作业技术要求确需夜间施工的，施工前应向环保部门申请，经同意后方可施工。施工期 大 气 污 染 排 放 执 行 《 大 气 污 染 物 综 合 排 放 标 准 》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准。

（二）加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流”的原则，合理规划和建设雨水、污水管网。对项目产生的废水要按照《报告表》的要求处理，并确保达标排放。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，经污水管网排入朝阳产业园污水处理厂，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入丰溪河。

（三）加强废气污染防治。项目产生的废气要按照《报告表》的要求治理，并确保达标排放。铜米粒生产线中破碎、分选工序废气采用脉冲式布袋除尘器处理经不低于15m高排气筒排放，废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中新污染源大气污染物排放标准监控浓度限值标准；铜杆铜丝、铜排生产线中7台熔化炉由7套废气收集装置收集汇于一套处理装置处理后经不低于15m高的排气筒排放，废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准。1#车间及2#车间均须设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内不得批准新建居民住宅、学校医院或其他环境敏感性建筑物。

（四）加强噪声污染防治。使用的机械设备应选用低噪声设备，并采取隔声、减震、消声措施，确保噪声源场界噪声达标排放。运行期项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

（五）加强固体废物污染防治。项目所有原辅材料及产品不得露天堆放。铜米粒生产过程中塑料废料和收集铜粉统一收集外售；铜杆铜丝生产过程中产生的废乳化液和废润滑油属于危险废物，须交由有相应资质的单位进行处理，铜灰渣和除尘器处理收集的粉尘统一外售，残次品回炉重新加工，木炭灰渣、生活垃圾由环卫部门及时收集处置。项目固体废物及时清运。在固体废物未运走前，先在厂区分类贮存。仓库内进行分区、分类存放，定置管理，仓库地面进入硬化、防渗处理。项目原料堆存场及一般固废暂存库（场）的选址、设计、运行管理、关闭与封场、以及污染控制与监测等均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。危废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置。

(六) 项目投入使用后，须加强管理，确保污染治理设施稳定正常运行，确保各项污染物达标排放并符合总量控制指标的要求。规范排污口并设立相应标识牌。

三、项目运营和竣工验收的环保要求

项目建成必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你公司必须按照环保有关法律、法规的规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

（一）加强原料控制。本项目须使用《报告表》中确定的原材料，其中铜米粒生产原材料不得使用其他含铜原料及原材料表面不得含有油污等其他杂质；铜杆铜丝、铜排生产中入炉原料不得使用其他含铜原料及添加其他金属原料，入炉原料不得含有塑料、橡胶、表面油污等其他杂质。

（二）重新办理环评审批要求。本次批复仅限于《报告表》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或审批后超过5年动工建设的，应按照法律法规的规定，重新办理环评审批手续。

（三）项目监督管理要求。由上饶市信州生态环境局环境监察大队对本项目开展日常监督管理工作，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

2020 年3月 25 日

（此件主动公开）

抄送：上饶市生态环境局，朝阳产业园管委会，贵州飞达科技开有限公司。

上饶市信州生态环境局办公室 2020年3月25日印发