饶信环评字〔2020〕8号

关于上饶市盛瑞建材有限公司

年产18万立方米砂石建设项目

环境影响报告表的批复

上饶市盛瑞建材有限公司：

你公司呈报的《上饶市盛瑞建材有限公司年产18万立方米砂石建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及批复意见

（一）项目基本情况。该项目位于上饶市信州区朝阳镇狮山村东山岭（上饶市步鑫混凝土有限公司内），中心地理坐标为北纬28°25'32.50"，东经118° 0'55.34"，租赁上饶市步鑫混凝土有限公司原堆料场，占地面积为900㎡（在上饶市步鑫混凝土有限公司原批复范围内）。项目总投资530万元，其中环保投资27万元。

该项目以外购的房屋拆除或路面破除等产生的建筑余土（主要成分为混凝土块、石料）为原料，年产0-1cm砂石18万立方米。项目主要生产工艺为：原料-下料-颚式破碎-锤式破碎-振动筛-制砂-洗砂-脱水筛脱水-产品。

（二）项目批复意见。根据《报告表》的结论和专家意见，我局原则同意你公司“年产18万立方米砂石建设项目”的建设。

二、项目要着重做好以下环境保护工作

（一）加强废气污染防治。项目产生的废气要按照《报告表》的要求进行治理，并确保达标排放。投料、破碎、筛分生产过程中通过湿法喷淋降尘；对原料堆场洒水抑尘、并加盖防尘网；对装卸过程进行喷淋降尘；加强物料运输和装卸管理，实施文明装卸，并在进出厂设置车辆冲洗平台。

（二）加强废水污染防治。项目产生的废水要严格按照《报告表》的要求进行治理，并确保达标排放。项目生产废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；项目生活污水依托上饶市步鑫混凝土有限公司处理设施处理。

（三）加强固体废物污染防治。项目产生的固体废物要按照《报告表》要求处理，不得对环境产生影响。沉淀池污泥经脱水制成泥饼后外售；生活垃圾统一收集后，运往当地环卫部门指定地点。

（四）加强噪声污染防治。项目产生的噪声要严格按照《报告表》的要求进行治理，并确保达标排放。选用低噪声设备，并进行基础减震、隔声等降噪措施；同时加强厂区绿化。

三、项目运营和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你公司必须按照环保有关法律、法规的规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

（一）重新办理环评审批要求。本批复仅限于《报告表》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或审批后超过5年动工建设的，应按照法律法规的规定，重新办理环评审批手续。

（二）项目监督管理要求。本项目按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

2020年5月8日

（此件主动公开）

抄送：上饶市生态环境局，江苏圣泰环境科技股份有限公司。

上饶市信州生态环境局办公室 2020年5月 8日印发