饶信环评字﹝2020﹞10 号

关于江西门里门外门业有限公司年产6000扇入户装甲门生产项目环境影响报告表的批复

江西门里门外门业有限公司:

你公司呈报的《江西门里门外门业有限公司年产6000扇入户装甲门生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及项目批复意见

（一）项目批复意见。项目位于江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳五路5号，本项目中心坐标为E118°2′27.11″，N28°24′1.63″。厂区租用江西省上饶市信州区朝阳产业园朝阳五路5号江西省索密特实业股份有限公司闲置厂房，建筑面积3920m2，项目属新建项目，总投资500万元，其中环保投资65万元。项目建成后，可形成年生产6000扇入户装甲门产品的规模。主要建设内容为：1#厂房、2#厂房、办公楼、排水供电公用工程及环保工程，形成年产6000扇入户装甲门产品生产能力。其工艺流程为：下料→开槽→激光切割→折弯成型→去油（皮膜剂或铝皮膜）→焊接→打磨→喷塑→烘烤→喷色喷漆→拉丝→烘干→组装→打包。

（二）项目批复意见。根据《报告表》的结论以及函审专家的意见，我局同意你公司“年产6000扇入户装甲门生产项目”的建设。

二、 项目要着重做好以下环境保护工作

（一）加强废水污染防治。项目产生的废水要按照《报告表》的要求处理，并确保达标排放。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求，经污水管网排入朝阳产业园污水处理厂，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入丰溪河；水帘用水经循环水池收集后循环使用，循环水池定期换水，水帘废液（HW06）作为危废委托有资质单位处置；去油池废水循环使用不外排。

（二）加强废气污染防治。项目产生废气按照《报告表》的要求治理，并确保达标排放。项目喷漆废气通过水帘柜水幕吸附+UV光催化氧化+活性炭吸附处理后通过不低于15米高1#排气筒排放，废气漆雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及15m高排气筒二级排放标准，VOCs、二甲苯执行江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第6部分 家具制造业》（DB36/1101.6—2019）表1标准限值；烘烤废气、烘干废气通过集气罩收集后，与经水帘柜水幕吸附处理的喷漆废气一并通过UV光催化氧化+活性炭吸附处理后通过不低于15米高1#排气筒排放，废气漆雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及15m高排气筒二级排放标准，VOCs、二甲苯排放满足江西省地方标准《挥发性有机物排放标准第6部分 家具制造业》（DB36/1101.6—2019）表1标准限值。机加工车间须设置50m卫生防护距离及2#车间须设置100m卫生防护距离，卫生防护距离内不得批准新建居民住宅、学校医院或其他环境敏感性建筑物。

（三）加强噪声污染防治。机械设备选用低噪声设备，并采取隔声、减震、消声措施，确保噪声源场界噪声达标排放。运行期项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

（四）加强固体废物污染防治。项目所有原辅材料及产品不得露天堆放。装甲门生产过程金属边角料定期外售至回收单位；水帘废液、废活性炭、废包装桶、漆渣、去油池油渣属于危险废物，须交由有相应资质的单位进行处理；生活垃圾由环卫部门及时收集处置。项目固体废物及时清运。在固体废物未运走前，先在厂区分类贮存。仓库内进行分区、分类存放，定置管理，仓库地面进入硬化、防渗处理。项目原料堆存场及一般固废暂存库（场）的选址、设计、运行管理、关闭与封场、以及污染控制与监测等均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单。危废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置该危险废物的临时贮存场所，在机加工车间外西南侧设置1座危废暂存间，面积约20m2。

(五) 项目投入使用后，须加强管理，确保污染治理设施稳定正常运行，确保各项污染物达标排放并符合总量控制指标的要求。规范排污口并设立相应标识牌。

三、项目运营和竣工验收的环保要求

项目建成必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你公司必须按照环保有关法律、法规的规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。

四、其他环保要求

（一）重新办理环评审批要求。本次批复仅限于《报告表》确定项目的内容，项目的性质、规模、地点及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或审批后超过5年动工建设的，应按照法律法规的规定，重新办理环评审批手续。

（二）项目监督管理要求。本项目按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

2020 年 5月 21日

（此件主动公开）

抄送：上饶市生态环境局，朝阳产业园管委会，山东顺泽建设项目管理有限公司。

上饶市信州生态环境局办公室 2020年5月 21日印发