饶环评字〔2021〕101号

关于德兴市浩晟实业有限公司新建年产3万吨化工助剂及4万吨混凝土外加剂建设项目环境影响报告书的批复

德兴市浩晟实业有限公司：

你公司呈报的《德兴市浩晟实业有限公司新建年产3万吨化工助剂及4万吨混凝土外加剂建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

- 项目基本情况及项目批复意见

- 项目基本情况。

德兴市浩晟实业有限公司位于江西省德兴市香屯硫化工基地内（地理坐标北纬29°01′25″，东经117°32′55″），占地面积26.2亩。德兴市浩晟实业有限公司现有项目年产萘系（水煤浆）高效减水剂（粉剂）60000t、萘系磺酸类分散剂（助剂）20000t（注：已验收，一期验收中包括聚羧酸高效减水剂40000t）。年产2万吨分散商品物料（其中1万吨分散商品物料生产线年产分散蓝商品物料3500t、分散黑商品物料5000t、分散红商品物料1500t已完成自主验收，另一条1万吨分散商品物料生产线未建）。

德兴市浩晟实业有限公司拟保留年产萘系（水煤浆）高效减水剂（水剂）60000t、萘系磺酸类分散剂（助剂）20000t生产线以及年产2万吨分散商品物料生产线，取消原已批准建设的年产脂肪族高效减水剂40000t、氨基高效减水剂20000t、三聚氰胺高效减水剂20000t、聚羧酸高效减水剂40000t的生产线建设，在现有厂区西北面新增用地建设年产3万吨化工助剂及4万吨混凝土外加剂项目。改扩建项目占地面积15.276亩，总建筑面积3057m3。

改扩建项目主要产品方案为：年产拉开粉（BX）助剂2500t（含固量）、3.4 ´﹣二氯二苯醚5000t、苯醚酮2500t、乳化剂S 10000t、脂肪族减水剂20000t、三聚氰胺减水剂10000t、氨基减水剂10000t、粘合剂10000t、液体聚合氯化铝（副产品）7360.28t、氯化钾（副产品）2069.23t。项目属改扩建项目，总投资4000万元，其中环保投资175万元。

（二）项目批复意见。根据《报告书》的结论和市环境工程评估中心的评估意见（饶环技评书〔2021〕23号），你公司应全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施、“以新带老”防范措施及环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意你公司“新建年产3万吨化工助剂及4万吨混凝土外加剂建设项目”的建设。

- 项目要着重做好以下环境保护工作

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实环境影响报告书提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

- 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。改扩建项目各产品产生的工艺废水、喷淋塔废水、水环真空泵排水、地面设备冲洗废水、初期雨水经专用管道收集至废水收集池，全部回用于脂肪族减水剂水解工序，不外排。生活污水经化粪池预处理后排入工业园区污水处理厂进一步处理。废水排放执行香屯工业园区污水处理厂纳管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

（二）严格落实大气污染防治措施。应采取清洁生产措施，减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。改扩建项目102生产车间废气、储罐区有机废气、危险废物暂存库废气，污染物主要为硫酸雾、VOCs、萘、颗粒物、丙酮、甲醛、甲醇、丙烯酸、二氯乙烷、酚类、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、氯苯，先经深冷(-5-0℃）预处理，再与其他节点废气采用二级水吸收塔+一级碱液吸收塔+活性炭吸附处理，后经不低于15m高（1#）排气筒排放；102生产车间废气、储罐区含酸废气、废水收集池有机废气，废气污染物主要为二氯乙烷、氯化氢、VOCs、硫酸雾，经深冷(-5-0℃）预处理，再与其他节点废气采用一级降膜水吸收+一级水吸收+一级碱吸收+一级水吸收+活性炭吸附处理，后经不低于15m高（2#）排气筒排放。项目废气中甲醇、甲醛、丙酮、TVOC、氯苯等因子排放执行江西省地方标准《挥发性有机物排放 标准第 3 部分：医药制造业》（DB36/1101.3-2019）排放浓度限值；丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、酚类、 二氯乙烷排放执行《江西省挥发性有机物排放标准 第 2 部分：有机化工行业 》 （DB36/1101.2-2019）排放浓度限值；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；萘最高允许排放浓度参照执行《环境影响评价技术导则制药建设项目》（HJ 611-2011） 附录 C 中的多介质环境目标值估算方法确定，其排放速率根据《制定地方大气污染物 排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）计算；HCl、颗粒物执行《制药工业大气污染物 排放标准》（GB37823-2019）限值要求。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。严格履行危险废物转移相关手续，产生的不能综合利用危险废物定期委托有资质的单位处理处置。产生的一般工业固体废物应合理处置，不得对周围环境造成污染。改扩建项目产生的废活性炭、精馏残渣、残渣、残渣、滤渣、废机油等危险废物，委托有危废处理资质的单位处置；产生的废包装材料、废碳分子筛交由供应商回收处置；生活垃圾交环卫部门清运处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单;危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目噪声主要来源于冷却塔、风机、空压机等生产设备。应优化项目厂平面布置，选用低噪声设备，高噪声设备做好安装减震装置、消声器，设立隔声罩等综合治理措施。营运期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。从原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄漏、渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施，对厂区采用分区防渗。制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划及应急响应措施，定期检测地下水质，掌握地下水水质变化趋势；加强日常环境管理，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（七）项目周边控制规划要求。根据报告书结论，项目卫生防护距离为生产车间周边100m、危险废物暂存库周边50m。你公司应配合德兴市人民政府，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。

（八）清洁生产要求。选择先进的生产工艺和设备，采用清洁生产技术，节能降耗，减少污染物产生量和排放量。禁止采用落后的、属淘汰类的生产设备及生产工艺。

（九）排污口及在线监控要求。按规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌。废气排放管道要按照监测技术规范的要求设置永久性的监测采样孔。

（十）公众参与要求。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（十一）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，确保各项污染物达标排放并符合总量控制指标。

三、项目运行和竣工验收的环保要求

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。项目建成投入生产后，你公司应当按照相关规定要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开。你公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。项目经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

（一）重新办理环境影响评价要求。本项目批准后，建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过五年方开工建设的，应报审批部门重新审核。

（二）日常监督管理要求。请上饶市德兴生态环境局加强本项目的日常监督管理。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书及其批复送上饶市德兴生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

2021年11月29日

（此件主动公开）

抄送：德兴市人民政府，上饶市德兴生态环境局，上饶市生态环境保护综合执法支队，江西南风环保技术有限公司。

上饶市生态环境局办公室               2021年11月29日印发