饶环评字〔2024〕17号

关于常青藤再生资源（上饶）有限公司常青藤锂电池拆解回收项目环境影响

报告书的批复

常青藤再生资源（上饶）有限公司：

你公司呈报的《常青藤再生资源（上饶）有限公司常青藤锂电池拆解回收项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关文件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容和批复意见

(一）项目基本情况

本项目位于上饶市经济技术开发区新能源汽车核心零部件产业园闲置15栋厂房，属新建项目。项目以外购的铝壳磷酸铁锂电池单体电芯、铝壳三元锂电池单体电芯、磷酸铁锂电池正极片、三元锂电池正极片、锂电池负极片及氢氧化钙、活性炭为原辅材料，通过检测、上料、分选、多次破碎、磁选、筛选、研磨、风选、包装等工序年生产磷酸铁锂粉碳粉混合物1669.538t、三元锂粉碳粉混合物1714.498 t、磷酸铁锂黑粉5695.013t、三元锂黑粉5695.013t、负极片黑粉3896.588t、铜粒2697.638t、铝粒1153.689t、除尘灰18.573 t、铝壳420t、磁性物质6t等。你公司应严格管控原料来源，禁止回收处理假冒伪劣及不合格的的电池退役品，严格落实重金属排放管控措施，确保产品质量指标符合相关标准要求。

(二）项目批复意见

你公司应全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意环境影响报告书中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护对策措施。

二、污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实环境影响报告书提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

- 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。项目产生的喷淋塔废水采用“调节+混凝沉淀”工艺处理后回用于碱液喷淋塔用水，不外排；初期雨水经絮凝沉淀处理后通过园区雨水管网外排；生活污水经地埋式污水处理装置处理后通过园区污水管网接入上饶市经济技术开发区污水处理厂进一步处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准。

（二）严格落实大气污染防治措施。应采取清洁生产措施，减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。项目废正负极片回收利用生产线产生的废气经管道负压收集采用脉冲布袋除尘器处理后，经不低于15m高排气筒外排；磷酸铁锂电池单体电芯、三元锂电池单体电芯资源回收利用生产线的储存废气、破壳废气、低温烘干废气经密闭抽风系统微负压收集送入热解炉热解处理，热解炉产生的热解烟气经密闭抽风系统微负压收集采用“二燃室焚烧+烟气急冷+两级碱液喷淋除雾+活性炭吸附”处理，后经不低于15m高排气筒外排；通过污染源产生点采用负压抽风，加强设备管道密闭性，提高废气收集效率，利用高效吸尘器吸尘等措施，控制厂区废气无组织排放。项目有组织废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、炭黑、镍及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，钴及其化合物、锰及其化合物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中标准限值，氟化物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准，TRVOC排放参照执行天津市地标《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中其他行业标准，二噁英排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中排放浓度限值；无组织废气中颗粒物、炭黑、镍及化合物、氟化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，钴及其化合物、锰及其化合物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5中标准限值；VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表 A.1 排放限值。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。严格履行危险废物转移相关手续，产生的不能综合利用危险废物定期委托有资质的单位处理处置。产生的一般工业固体废物应合理处置，不得对周围环境造成污染。项目产生的废包装袋、废布袋和滤布、废气处理钙渣、废水处理污泥等一般固废，分类收集后外售处置；初期雨水沉淀渣委托专业公司处置；废活性炭、废机油以及废含油抹布手套等危险废物，暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门定期清运处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目噪声主要来源于上料机、输送机、破碎机、分选机、筛分机、粉碎机、风选机等生产设备。应优化项目厂平面布置，选用低噪声设备，高噪声设备做好安装减震装置、消声器，设立隔声罩等综合治理措施，减少噪声对周围环境的影响。营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。从原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄漏、渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划及应急响应措施，定期检测地下水质，掌握地下水水质变化趋势；加强日常环境管理，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（七）项目周边控制规划要求。根据报告书结论，项目卫生防护距离为生产车间周边50m，你公司应配合上饶市经济技术开发区管理委员会，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得批准建设环境敏感性建筑物以及和本项目不相容的项目。

（八）排污口规范化要求。按规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌;废气、废水排放管道要按照监测技术规范的要求设置永久性的监测采样口。

（九）公众参与要求。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（十）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，主要污染物排放量应满足经确认的总量控制指标要求，确保各项污染物达标排放。

三、项目变更、排污许可和竣工验收等要求

你公司在收到本批复后20个工作日内，需将批准后的环境影响报告书送上饶市经济技术开发区生态环境局。在项目发生实际排污行为之前，按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。

你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施，并按规定对环保设施进行验收，验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制的验收报告应依法向社会公开，同时报备所在地县级生态环境部门并接受监督检查。项目经验收合格后方可正式投入运行。

该项目涉及的消防、安全及相应防范措施、要求等事项应满足相关技术报告及其主管部门批复文件要求，并落实到位。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，经相关职能部门审批同意后方可实施。

如项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过5年方开工建设的，应报有审批权的审批部门重新审核。

四、日常环境监管要求

上饶市经济技术开发区生态环境局负责本项目的日常环境监督管理，履行属地监管职责。严格按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号)要求，加强对该工程环境保护“三同时”及自主验收监管。

2024年3月11日

（此件主动公开）

抄送：上饶市经济技术开发区管理委员会，上饶市经济技术开发区生态环境局，上饶市生态环境保护综合执法支队，江西博美环保股份有限公司。

上饶市生态环境局办公室              2024年3月11日印发