饶环评字〔2024〕12号

关于上饶市国瑞环保新能源有限公司年处理6万吨废橡塑资源再利用项目环境

影响报告书的批复

上饶市国瑞环保新能源有限公司：

你公司呈报的《上饶市国瑞环保新能源有限公司年处理6万吨废橡塑资源再利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及相关文件收悉。经研究，现批复如下：

一、项目建设内容和批复意见

(一）项目基本情况

本项目位于江西万年高新技术产业园区凤巢工业园，属新建项目。项目以废轮胎、废PP塑料、废PE塑料、催化剂、熟石灰、尿素、絮凝剂为原辅材料，通过原料破碎、过筛、磁选、自动进料、裂解、出料、打包、入库等工序年处理6万吨废橡胶、废塑料。项目产品方案：年产16000t废轮胎裂解油（外售）、年产9000t废塑料裂解油（外售）、年产5544t废钢丝（外售）、年产6000t裂解不凝气（自用）。项目处理的废旧轮胎不得含特种轮胎、合成轮胎，不得含废丁腈橡胶、氟橡胶、氯丁橡胶、卤化丁基橡胶等废橡胶轮胎，严禁使用列入《国家危险废物名录》中的废橡胶塑制品。

(二）项目批复意见

你公司应全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施，缓解和控制不利环境影响。我局原则同意环境影响报告书中所列工程性质、地点、规模、生产工艺和环境保护对策措施。

二、污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实环境影响报告书提出的各项环保措施和要求，重点做好以下工作：

- 严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，合理制定废水收集、处理方案。项目产生的含油废水、静电除尘废水经隔油池预处理后，与脱硫除尘废水、净化废水排入厂区污水处理站采用“均质+破乳+气浮+混凝沉淀”处理，再与经化粪池预处理过的生活污水通过园区污水管网接入万年星源污水处理厂进一步处理；定期外排冷却循环水回用于脱硫除尘系统；初期雨水经雨水收集池沉淀处理后排入市政污水管道。废水排放执行万年星源污水处理厂接管标准。

（二）严格落实大气污染防治措施。应采取清洁生产措施，减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放。项目原料破碎粉尘经设备自带袋式收尘装置处理后于密闭车间内无组织排放；裂解炉燃烧废气采用“SCR脱硝+双碱法脱硫+湿式静电除尘+除湿器+二级活性炭吸附”装置处理，后经不低于20m高排气筒排放；出料粉尘进入料仓顶部自带布袋除尘装置处理后于密闭车间内无组织排放；打包粉尘经打包机上方设置的袋式除尘装置处理后于密闭车间内无组织排放；裂解油储罐大小呼吸废气及装车废气经油气回收装置处理后无组织排放；污水处理站恶臭经密闭加盖及喷洒除臭剂后无组织排放；加强原料及成品贮存、生产过程中的管理，做好管道和生产设备密封，防止跑冒滴漏，加强车间、储罐区通风换气、污水处理设施密闭加盖及厂区绿化等措施，控制厂区废气无组织排放。项目有组织废气中的颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表4工艺加热炉标准限值，甲苯、二甲苯排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表6排放限值，H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值；无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃排放执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7限值要求；NH3、H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）限值要求。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。严格履行危险废物转移相关手续，产生的不能综合利用危险废物定期委托有资质的单位处理处置。产生的一般工业固体废物应合理处置，不得对周围环境造成污染。项目产生的除尘灰及裂解残余物外售给炭黑深加工企业处置，脱硫石膏外售处置，废布袋由设备供应商回收处置；产生的废活性炭、废机油、清罐废物、含油抹布及手套、含油污泥、废催化剂等危险废物，暂存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门定期清运处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目噪声主要来源于减速机、燃烧机、鼓风机、进料螺旋机、提升机、负压风机等生产设备。应优化项目厂平面布置，选用低噪声设备，高噪声设备做好安装减震装置、消声器，设立隔声罩等综合治理措施，减少噪声对周围环境的影响。营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。从原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄漏、渗漏，同时对可能会泄漏到地表的区域采取一定的防渗措施。制定地下水和土壤环境跟踪监测与信息公开计划及应急响应措施，定期检测地下水质，掌握地下水水质变化趋势；加强日常环境管理，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。

（六）严格落实环境风险防范措施。严格落实各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。

（七）项目周边控制规划要求。根据报告书结论，项目卫生防护距离为破碎车间、裂解车间、油罐区周边100m。你公司应配合万年县人民政府，严格控制好本项目周边规划，项目卫生防护距离范围内不得批准建设环境敏感性建筑物以及和本项目不相容的项目。

（八）排污口规范化要求。按规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌;废气、废水排放管道要按照监测技术规范的要求设置永久性的监测采样口。

（九）公众参与要求。在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（十）建立健全环境管理。加强环保设施运行维护和管理，制定严格的环境保护岗位责任制，确保污染治理设施稳定正常运行，建立污染治理设施运行台账，严禁擅自闲置、停用环保治理设施，杜绝事故性污染排放，主要污染物排放量应满足经确认的总量控制指标要求，确保各项污染物达标排放。

三、项目变更、排污许可和竣工验收等要求

你公司在收到本批复后20个工作日内，需将批准后的环境影响报告书送上饶市万年生态环境局。在项目发生实际排污行为之前，按照国家最新《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并落实有关要求。

你公司应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施，并按规定对环保设施进行验收，验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制的验收报告应依法向社会公开，同时报备所在地县级生态环境部门并接受监督检查。项目经验收合格后方可正式投入运行。

该项目涉及的消防、安全及相应防范措施、要求等事项应满足相关技术报告及其主管部门批复文件要求，并落实到位。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，经相关职能部门审批同意后方可实施。

如项目建设性质、规模、地点、生产工艺、环保措施等发生重大变动，应重新报批环境影响报告书；项目批准后超过5年方开工建设的，应报有审批权的审批部门重新审核。

四、日常环境监管要求

上饶市万年生态环境局负责本项目的日常环境监督管理，履行属地监管职责。严格按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号)要求，加强对该工程环境保护“三同时”及自主验收监管。

2024年3月1日

（此件主动公开）

抄送：万年县人民政府，上饶市万年生态环境局，上饶市生态环境保护综合执法支队，江西碧云环保科技有限公司。

上饶市生态环境局办公室              2024年3月1日印发